ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНСНАБ»

ИНН 6315609615 КПП 631501001

Р/с 40702810300760004480 в ОАО «Московский кредитный банк» г.Москва

К/с 30101810300000000659 БИК 044585659

Тел/факс (495) 727-14-18, 730-17-80

www.sregionsnab.ru , E-mail: s-regionsnab@mail.ru

ПАСПОРТ

ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ ГОСТ 14710-78

| № п/п | Наименование показателя | Норма для марки | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и цвет | Бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость | Соответствует |
| 2 | Плотность при 20°С, г/см³, не менее | 0,865-0,867 | 0,866 |
| 3 | Пределы перегонки 98% по объему, °С, не более | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Массовая доля толуола, %, не менее | 99,75 | 99,96 |
| 5 | Реакция водной вытяжки | Нейтральная | Нейтральная |
| 6 | Массовая доля серы, %, не более | 0,00015 | 0,00013 |
| 7 | Массовая доля примесей, %, не более | 0,25 | 0,04 |
| 8 | Окраска серной кислоты, не более | 0,15 | 0,10 |
| 9 | Испытание на медной пластине | Выдерживает | Выдерживает |
| 10 | Испаряемость | Испаряется без остатка | Испаряется без остатка |

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Директор ООО «РегионСнаб»   __________________________Фомичёв А.Г.